## Slide 1: MANUAL DE INSTALAÇÃO

## Slide 2: MANUAL DE INSTALAÇÃO ARDUINO
REQUISITOS
Um computador (Windows, Mac ou Linux)
Uma placa Arduino ou compatível
O cabo USB apropriado para a placa esolhida

## Slide 3: Instalando a IDE no Windows
PASSO 1
Primeiro vá até a página de download da IDE (https://www.arduino.cc/en/software/) Baixe a versão mais atual para Windows. A IDE não precisará ser instalada, pois é um aplicativo feito em Java e poderá rodar nos mais diversos sistemas operacionais.

## Slide 4: FINALIZANDO DOWLOAD
Quando finalizar o download, descompacte a pasta no diretório: C:\ conforme apresentado na figura abaixo. (É extremamente importante que não sejam alterados os arquivos desta pasta, a menos que você saiba o que está fazendo)

## Slide 5: PRONTO! VOCÊ JÁ PODE USAR SEU ARDUINO
Agora basta criar um atalho da IDE na área de trabalho e você já poderá programar sua placa!
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

## Slide 6: MANUAL DE INSTALAÇÃO LM35
O LM35, é um sensor de temperatura linear que emitem uma tensão proporcional ao valor da temperatura.

## Slide 7: COMO FUNCIONA?
Por exemplo, se o LM35 produz uma tensão de 345 mV, isso significa que temos um valor de temperatura de 34,5ºC.
Esses sensores são calibrados para produzir uma tensão proporcional às diferentes unidades de temperatura.
O LM35 produz 10 mV por aumento de graus Celsius na temperatura.

## Slide 8: O LM35 E SUA PINAGEM
O sensor possui apenas três pinos, VCC, Vout e GND.
VCC - ALIMENTAÇÃO
VOUT- SAIDA ONDE IREMOS LIGAR A PORTA ANALÓGICA
GND- PISO DE TERRA

## Slide 9: PARÂMETROS- LM35

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS LM35

## Slide 11: Lm35 com arduino Diagrama esquemático

## Slide 12: Demonstração Faça upload do código para o seu IDE Arduino. Não se esqueça de selecionar a placa e a porta COM corretas no menu Ferramentas. Depois disso, abra o Monitor serial a uma taxa de transmissão de 9600. Você deve obter novas leituras de temperatura a cada segundo. Você pode cobrir o sensor com o dedo para ver o aumento dos valores de temperatura.

## Slide 13: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO
Peças necessárias
Para este projeto, você precisará das seguintes partes:
Placa Arduino Uno ou compatível.
Sensor de temperatura LM35 (ou LM335, LM34)
Resistor de 2k Ohm (se estiver usando um LM335)
Display OLED I2C
Jumper / Fios para Ligação.
ProtoBoard

## Slide 14: Instalando Bibliotecas OLED Para controlar o display OLED, você precisa das bibliotecas adafruit_SSD1306.h e adafruit_GFX.h.
. Abra seu Arduino IDE e vá para Sketch > Include Library > Manage Libraries O Library Manager deve abrir.
Digite “SSD1306” na caixa de pesquisa e instale a biblioteca SSD1306 da Adafruit.Instalação da placa SSD1306 OLED Library Arduino UNO
. Após instalar a biblioteca SSD1306 da Adafruit, digite “GFX” na caixa de pesquisa e instale a biblioteca.
Depois de conectar o circuito e instalar as bibliotecas necessárias, carregue o código a seguir em sua placa Arduino.